## Slide 1
陳培殷
國立成功大學 資訊工程系
LAB - 07
Notes: 題目有點太少

## Slide 2: Outline
Video preview for 晶片實現 + HDL介紹
Sequential Circuit
Lab I--Counter (sequential circuit)

## Slide 3
Sequential Circuit
A sequential circuit is a system whose outputs at any time are determined from the present combination of inputs and the previous inputs or outputs.
Combinational
Logic Circuit
..
..
n input
variables
m output
variables
Memory
Elements
states
Sequential components contain memory elements
The output values of sequential components depend on the input values and the values stored in the memory elements
Example: Ring counter that starts the answering machine after 4 rings

## Slide 4: Lab I (1/3)
請設計一個具備下列功能的計數器：
  當時脈輸入訊號的正緣到達時
    (1)若reset訊號為0，將目前狀態暫停
    EX：若目前為1就輸出1，目前為2就輸出2，依此類推。
    (2)若reset訊號為1，根據sel判斷目前是要向下數或是向上數，若sel = 1則從目前的數字向上數，若sel = 0 則從目前的數字向下數。
reset - > SW0
clock - > CLOCK_50
sel -> SW1
Out-> HEX00~Hex06
Notes: 可解釋為overflow

## Slide 5: Lab I (2/3)
將輸出的數值顯示於七段顯示器
系統架構圖請參考右方
Input ：clock , reset , sel
Output ：tmp
init
t = 1
t = 2
t = 3
…
t = n
sel = 1

## Slide 6: Lab I (2/3)
Switch
sel
t = 1
t = 2
t = 3
…
t = n
sel = 0

## Slide 7: Lab - Hint(1/3)
module counter (sequential circuit)
  依據sel計數正確的值
module Seven_Display (combinational circuit)
  將Counter算出的值轉為output的七段顯示器
兩個module之間溝通方式
  SevenDisplay DIS (.data(tmp), .out(out));

## Slide 8: Lab – Hint(2/3)
除頻器
  FPGA的時脈頻率為 50 MHz
    表示每秒可以執行50 × 106 次
  現假設要求變換頻率為 1 Hz
    表示每秒變換1次
  但因為時脈頻率無法改變，所以需要透過除頻器將50MHz降為1Hz
除頻器實現方式是透過一個計數器，計算經過幾個時脈正(負)緣，當計數到50 × 106 即代表經過一秒

## Slide 9: Lab – Hint(3/3)
除頻器範例：
  每0.5秒改變一次訊號(div_clk)

## Slide 10: Seven-segment display(1/2)

## Slide 11: Seven-segment display (2/2)
0 is on, 1 is off
dp is useless in DE0-CV board
Ex: out=7'b1000000;
Ex: out=7'b0010010;
g=1
b=1, e=1

## Slide 12: Notice
wire and reg type define
  always begin …裡面變數… end ，宣告 reg type
  always begin …… end 外面變數，宣告 wire type
    需搭配 assign 使用
reg == register
  在組合電路中使用 reg type，合成 → 線 (net)
  在循序電路中使用 reg type，合成 → Flip-flop (register)
Inferred latch
  在組合電路中，case、if…else…若沒有寫滿，合成後會產生latch

## Slide 13: Notice
請勿命名中文資料夾或數字開頭資料夾
請確認 Device family 是否與 FPGA 晶片符合
  Family: Cyclone / Device: 5CEBA4F23C7
top module name & project name 需要一致
燒錄檔案至 FPGA 前，Double-check Pin Assignment
  設定錯誤的 Pin，會導致 FPGA 無法正確執行
連接 FPGA 板後，請先確認是否可以正常燒錄與動作
  USB Blaster，指定到 USB Blaster Driver目標資料夾 C:\altera\16.0\quartus\drivers\usb-blaster